Для ввода кода нового пульта без использования кнопки приёмника, необходимо иметь авторизованный пульт (первый пульт в системе всегда должен быть введен с использованием кнопки приемника). "Новый пульт" - тот, код которого должен быть введен; "Старый пульт" - уже авторизированный. Для ввода кода необходимо расположиться в зоне уверенного приёма, а затем: 
- Передать Новый код в течении 5 сек, удерживая кнопку Нового пульта Nice FLO2R-S. 
- Передать Старый код 3 раза, нажимая кнопку Старого пульта 3 раза. 
- Передать Новый код однократно для подтверждения, кратковременно нажав кнопку Нового пульта. Теперь новый код введен и возможно повторение всей процедуры немедленно для следующего пульта. 

ВНИМАНИЕ!!! Эта операция вводит новый код во все приемники, расположенные в зоне действия и распознавшие старый код. Если несколько приемников со старым кодом расположены близко, необходимо отключить те, в которых нет необходимости вводить новый код.