# Схема подключения.

# Контакты разьёма контроллера Z-5R:

# Внешний зуммер.

# Контактор для считывания ключа DS1990A

# Земля (-)

# Кнопка открывания двери

# Внешний светодиод (+)

# Замок

# +12В

# Земля (-)

# Датчик (геркон) открытия двери.

# 4.   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Контроллер «Z-5R»– 1 шт.

Инструкция- 1 шт.

Перемычка-1шт.

Упаковочный пакет- 1шт.

Коробка монтажная – 1шт.(под заказ)

# 5.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на контроллер «Z-5R»- бессрочная.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

· нарушение настоящей Инструкции;

· наличие механических повреждений;

· наличие следов воздействия агрессивных веществ;

· наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему контроллера

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности контроллера, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

# Инструкция на контроллер Z-5R

- Общие положения

Контроллер Z-5R предназначен для использования в СКУД (электромагниные/электромеханические замки) в качестве автономного контроллера для ограничения доступа в подъезды жилых домов,  в помещения административных учреждений, промышленных предприятий.

Контроллер Z-5R позволяет подключить следующее оборудование:

- контактный считыватель ключей - контактор;

- бесконтактный считыватель proximity-карт, эмулирующий протокол ключа DS1990А;

- электромагнитный замок, электромеханический замок/защёлка;

- кнопка открывания замка (нормально разомкнутая);

- внешний зуммер, внешний светодиод;

- датчик открытой двери (НЗ или НО, автоматическое определение типа датчика)

При работе совместно с компьютерным адаптером Z-2  появляется возможность ведения базы ключей в ПК и оперативного изменения (загрузки/выгрузки) списка ключей в контроллере Z-5R (с помощью ключа DS1996 или только с помощью адаптера и ПК).

Основные технические характеристики контроллера Z-5R.

- Максимальное количество ключей: - до 680 шт.

простые -для прохода

мастер-для программирования

блокировочные -для блокировки прохода (+может использоваться как простой)

- Дополнительные режимы работы:

- режим «Блокировка»- открыт проход по блокирующим ключам, закрыт для простых;

- режим «Accept» -одновременное открытие и  запись всех подносимых ключей;

- режим «Триггер»- для включения/выключения подключаемого устройства с питанием не выше 17В (открытый коллектор до5А).

- Наличие перемычки типа замков +

- Световая и звуковая индикация режимов работы и программирования

- Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот

- Возможность программирования контроллера с помощью компьютерного адаптера Z-2

- Установка длительности открывания замка:   от 0 до 220c (заводское- 3 сек)

- Выход: МДП-транзистор.

- Рабочее напряжение: 12V DC

- Ток потребления (дежурный режим) 4мА

- Ток коммутации до 5А

- Защита от неправильного включения  +

- Габаритные размеры : 54х31х14 мм

- Рабочая температура:от -40(С до +50(С

- Программирование контроллера

Первое включение контроллера   (в базе контроллера нет ключей)

Выдаются короткие  сигналы в течение 16 секунд. Что указывает на то, что память стерта и установлен  режим добавления мастер-ключей.

В момент выдачи сигналов коснитесь ключом контактора – это приведёт к записи его в память в качестве мастер-ключа.

Прекращение выдачи коротких сигналов является подтверждением успешной записи первого мастер ключа.

Для добавления новых мастер-ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает короткий подтверждающий сигнал. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит  автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

В дальнейшем для программирования используются мастер-ключи.

Если ни одного ключа записать не удалось, – повторите включение.

Вход в режим записи мастер ключа при подаче питания происходит только при полностью пустой базе.(ни простых, ни мастер, ни блокирующих ключей)

Режимы программирования

| Режимы | Вход в режим программирования | Обозначения |
| --- | --- | --- |
| Программирование с помощью мастер-ключей | 1…5 – количество касаний д - длинное касание (удержание ключа около 6сек) к - короткое касание (прикоснуться ключом на время менее 1 сек) М – мастер-ключ П – простой ключ Б – блокирующий ключ |
| 1. Добавление простых ключей | 1 д М |  |
| 2. Добавление блокирующих ключей. | 1 д М |  |
| 3. Добавление мастер ключей. | 1 к М, 1 д М |  |
| 4. Стирание отдельных ключей. | 2 к М, 1 д М |  |
| 5. Стирание всех ключей (памяти контроллера). | 3 к М, 1дМ |  |
| 6. Установка времени открывания двери. | 4 к М |  |
| 7. Переход в режим «Блокировка». | 1 д Б |  |
| 8.Переход в режим «Ассерт». | 5 к М |  |
| 9. Запись ключей из контроллера в ключ DS1996 | 1 к М, 1 д М |  |
| 10.Запись ключей из DS1996L в контроллер | В режиме первого включения |  |
| Программирование с помощью перемычек |  |
| 1.Работа с электромеханическим замком | Положение 1 |  |
| 2. Стирание памяти | Положение 2 |  |
| 3. Добавление простых ключей без мастер-ключа | Положение 3 |  |
| 4. Штатное- на работу не влияет. | Положение 4 |  |
| 5. Переход в режим «Триггер» | Положение 5 |  |
| Весь разьём Z-2 используется при работе с адаптером Z-2 при переносе базы ключей из компьютера |  |

#### Общие свойства режимов программирования

Для перевода контроллера в нужный режим программирования используются короткие (менее 1 сек) и длинные (около 6 сек) касания мастер-ключом. На работу в режиме программирования есть ограничение на время после последнего касания (около 16 сек), после которого контроллер выходит в исходное состояние, информируя серией из пяти коротких сигналов.

1. Добавление простых ключей ( 1 д М )

Коснитесь и удерживайте мастер-ключ (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 секунд второй сигнал указывающий на переход контроллера в режим добавления простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новым ключом контроллер выдает  подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима считыватель информирует серией из 5 коротких сигналов.

2. Добавление блокирующих ключей  ( 1 д М )

В режиме добавления простых ключей  надо коснуться  выбранной ключом контроллера и удерживать около 9 секунд до длинного сигнала ( т.е сначала будет короткий сигнал , длинный сигнал о добавлении блокирующего ключа). Если не будете добавлять ещё ключа, то далее  будет серия коротких сигналов – выход из режима  программирования.

### 3. Добавление мастер-ключей  ( 1 к М, 1 д М )

Кратковременно коснитесь мастер-ключом контроллера (короткое касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ у контактора (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим добавления мастер-ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых мастер-ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание новой ключом контроллер выдает  подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, как мастер-ключ, то сигналов не будет. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит  автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

### 4. Стирание простых ключей с помощью мастер-ключа ( 2 к М, 1 д М )

Два раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа. В момент второго касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ у контактора (длинное касание). В момент третьего касания, контроллер выдаст три коротких сигнала, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход в режим стирания простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для стирания ключей касайтесь ими по очереди контактора с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание стираемым ключом контроллер выдает  подтверждающий короткий сигнал. Если ключа нет в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

### 5. Стирание памяти контроллера  с помощью мастер-ключа( 3 к М, 1 д М )

Три раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткие касания). В момент первого касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа. В момент второго касания, считыватель выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования. В момент третьего касания, считыватель выдаст три коротких сигнала указывающих на третье касание мастер-ключом, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ у контроллера (длинное касание). В момент четвертого касания, считыватель выдаст четыре коротких сигнала, и через 6 секунд серию коротких указывающих на стирание памяти контроллера и выход из режима программирования. После этого мастер-ключ следует убрать. Переход в режим программирования будет осуществлен автоматически после включения питания.

# *-В момент уничтожения всей базы с помощью мастер ключа  не происходит стирания запрограммированного времени открывания

### 6. Программирование времени открывания (4 к М )

Четыре раза кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора. В момент каждого касания, контроллер выдает сигналы подтверждающие опознание мастер-ключа, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент четвертого касания, контроллер выдает соответственно четыре сигнала и перейдет в режим программирования времени открывания. В течении 6 секунд от последнего касания необходимо замкнуть  кнопку двери на время необходимое для открывания. После отпускания кнопки контроллер выдаст сигнал и запишет время в память.

*Если кнопка открывания не устанавливается, то замыкаются контакта№4 и №3 (земля) между собой.

7. Режим «Блокировка» (1 д Б )

В режиме «Блокировка»- открыт проход по блокирующим ключам, а закрыт проход для простых ключей.

Режим «Блокировка»- устанавливается с помощью блокирующего ключа ( добавление блокирующих ключей- п.п.2).

Блокирующий ключ предназначен для работы:

- как простой ключ доступа в общем режиме работы (т.е.  открыт доступ для  всех  простых и блокирующих ключей ,прописанных в базе)

- для перевода в режим блокировки ( в этом режиме отрывают только блокирующие ключа).

- для перевода в обычный режим

Блокирующий ключ открывает по отпусканию.

Для перевода в режим блокировки удерживать блокирующий ключ у контактора около 3 секунд до появления длительного непрерывного сигнала, что соответствует включению режима блокировки .

В этом режиме блокируются все простые ключа. При  использования простой ключа открытия не происходит, а выдаётся серия коротких сигналов.

Выход из режима блокировки  в общий режим производится

- аналогично переводу в режим блокировки с помощью блокирующего ключа (до серии коротких сигналов)

- коротким касанием  мастер-ключа (серия коротких сигналов)

*При пропадании напряжения питания, установленный ранее режим «Блокировка» сохраняется и после включении напряжения.

### 8. Включение режима «Ассерт» ( 5 к М )

Режим «Accept» применяется для записи всех подносимых к контактору ключей DS1990A.

В данном режиме, от ключа,  подносимого к контактору, происходит срабатывание на открывание двери и одновременно ключ записывается в память контроллера. Режим используется для восстановления базы пользователей без сбора ключей клиентов.

Для включения режима необходима мастер-ключ.

Пять раз кратковременно поднесите мастер-ключ к контактору. В момент каждого касания, контроллер выдает сигналы подтверждающие опознание мастер-ключа, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент пятого касания, контроллер выдаст соответственно пять сигналов и  ещё один длинный сигнал, подтверждающий переход в режим «Accept». Для выхода из режима поднесите мастер-ключ, сигнал о выходе – серия коротких сигналов.

*При пропадании напряжения питания, установленный ранее режим «Accept»» сохраняется и после включении напряжения.

9.Запись памяти контроллера в ключ DS1996L  (1 к М, 1 д М)

Переведите контроллер с помощью мастер-ключа в режим добавления мастер-ключей (пп.3 ).

Для этого кратковременно коснитесь мастер-ключом контактора (короткое касание). В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал подтверждающий опознание мастер-ключа, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-ключ у контактора (длинное касание). В момент касания, контроллер выдаст два коротких сигнала указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме программирования, и через 6 секунд один сигнал указывающий на переход замка в режим добавления мастер-ключей. Далее необходимо приложить к контактору ключ DS1996L и удерживать его до серии коротких сигналов. Информация о записанных ключах переносится в память ключа DS1996L. В дальнейшем эту информацию можно записать в другие контроллеры или, используя адаптер Z-2, перенести в компьютер.

10.Запись ключей из DS1996 в память контроллера .

Неободимо стереть память контроллера (мастер-ключом или перемычкой). Выключить и включить питание. Далее в режиме первого включения поднести к контактору ключ DS1996 и удерживать его в контакторе. По окончанию записи информации из DS1996 в контроллер- серия коротких сигналов. Время записи 680 ключей- не более 15 сек.

Порядок использования перемычек.

В комплекте контроллера поставляется одна перемычка, которая используется в случаях программирования и установки в режим электромеханического замка (всего пять положений).

Положение №1  -  устанавливает логику работы силового каскада.

- без перемычки – электромагнитный замок, в состоянии закрыт подано напряжение;

- с перемычкой – электромеханический замок, в состоянии закрыт снято напряжение

Положение №2  - для стирания памяти контроллера. Для этого выключить питание, установить перемычку и включить питание. По завершению стирания серия коротких сигналов.*-Стираются все ключа и запрограммированное время открывания. (устанавливается заводское - 3 сек.)

Положение №3 – для добавление простых ключей без мастер-ключа. Для этого  выключить питание, установить перемычку и включить питание. После сигнала контроллер находится:

- в режиме добавления простых ключей (можно добавить простые, блокирущие  ключи без мастер-ключа),

Положение №4  -  штатное место, не влияет на работу контроллера.

Положение №5 – режим «Триггер». (подключаемое управляемое устройство с питанием не выше 17В, открытый коллектор до 5А).

Для этого  выключить питание, установить перемычку и включить питание. Контроллер может находиться в двух положениях- «замкнуто» и «разомкнуто».

Для перехода из одного положения в другое необходимо поднести простой ключ, который есть в базе ключей контроллера.

При переходе из одного положения в другое контроллер подаёт сигналы:

- из «разомкнуто» в «замкнуто»- один короткий сигнал зуммера;

- из «замкнуто» в разомкнуто»- серия коротких сигналов.

Управляемое устройство подключается к контактам  №6 (Замок)   и  к  №3 (Земля) разьёма контроллера

* Разьём Z-2 служит для подключения к компьютерному адаптеру Z-2. Через него происходит запись базы ключей из компьютера в контроллер.

# Text boxes

Запись простых ключей без мастер-ключа.

Работа с DS1996.

Режим “ACCEPT”

1

4

2

(контакты датчика –геркона разомкнуты при закрытой двери)

12в

БП

+ -

Для работы с электро-механическим замком

ООО «Пульсар-Телеком»

г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 7         тел./факс. (812)542-11-85, 542-04-80

http://control.con.ru            E-mail: control@con.ru

г. Москва, Щелковское шоссе, д.2 оф. 214   тел./факс. (095) 367-93-40

Штатное положение

Стирание памяти

5

Для программирования с помощью адаптера и ПК

+

+

СОЛЕНОИД

двери

открытой

Датчик

светодиод

Внешний

зуммер

Внешний

изнутри

двери

Открывание

Контактор

Подключать необязательно:

-внешний зуммер

-внешний светодиод (СДИ)

- датчик двери

Подключать необязательно:

-внешний зуммер

-внешний светодиод

-кнопку

-датчик двери

Для увеличения громкости зуммера – снимите наклейку

Сертификат ГОСТ Р  № РОСС RU.ME83.B00374

Контроллер Z-5R в монтажной коробке